## Slide 1
Le processus métier couvert par le logiciel
On prépare une référence UNE fois — on la produit ensuite autant de fois qu'on veut
PRÉPARATION · une seule fois par référence produit
1
Nommer le produit
L'opérateur saisit la référence, ou la reprend dans la liste des produits déjà connus.
2
Photographier le plateau
Le logiciel reconnaît seul les emplacements et signale ceux qui sont mal montés.
3
Tracer les cordons
Au doigt, sur UN seul emplacement agrandi à l'écran.
4
Enregistrer
Le tracé est reporté automatiquement sur tous les autres emplacements.
FICHIER PLATEAU — produit, emplacements, cordons, réglages · rejouable sans rien retracer
PRODUCTION · à chaque plateau, en série
1
Lancer
Un bouton. La machine se met d'aplomb et en position d'observation.
2
Choisir le plateau
Dans la liste des références déjà préparées.
3
Désigner les pièces
Le logiciel montre les emplacements ; l'opérateur touche ceux qui sont garnis.
4
Déposer
Dépose automatique, avec avancement, pause et arrêt d'urgence.
5
Rapport
Photo de fin et PDF de traçabilité : ce qui a été déposé, et où.
PLATEAU SUIVANT — on repart à l'étape 1, sans rien reconfigurer ni retracer
Le tracé est fait une fois pour une référence ; ensuite, produire un plateau ne demande que trois gestes au doigt.

## Slide 2
Architecture logicielle — les 20 modules
Une responsabilité par module : le cœur métier ne connaît ni l'écran ni la machine
CŒUR MÉTIER · modules/
config.py
254 l.
Tous les paramètres, dont ceux propres à chaque machine
camera.py
181 l.
Capture USB, choix du périphérique, image fraîche garantie
vision.py
1225 l.
ArUco, repère du plateau, reconnaissance des emplacements
calibration.py
398 l.
Correction de la distorsion de l'objectif (mire ChArUco)
machine.py
293 l.
Dialogue G-code avec Marlin, par liaison série
path_planner.py
606 l.
Trajectoire : ordre des zones, cordons, contrôle de course
preparation.py
767 l.
Modèle d'un plateau et son enregistrement (JSON versionné)
reporter.py
383 l.
Rapport PDF de traçabilité (fpdf2)
INTERFACE ET PILOTAGE · gui/
main.py
36 l.
Point d'entrée de l'application
app.py
481 l.
Fenêtre principale et navigation entre les écrans
workers.py
127 l.
Mise en position machine, hors du fil d'affichage
dialogs.py
673 l.
Boîtes de dialogue partagées (produit, paramètres, dépose)
screen_capture.py
589 l.
Accueil : aperçu caméra, choix du matériel, homing
screen_plateau.py
619 l.
Créer un plateau : photo et diagnostic des emplacements
screen_cordons.py
948 l.
Tracé des cordons au doigt, report sur tous les emplacements
screen_execution.py
950 l.
Cycle de dépose multi-zones, de bout en bout
screen_calibration.py
489 l.
Calibration optique : capture des poses, calcul
CYCLE HISTORIQUE · retrait planifié
screen_zone.py
476 l.
Ancien cycle mono-zone — retrait planifié
screen_run.py
320 l.
Ancienne exécution — retrait planifié
screen_report.py
155 l.
Ancien rapport — retrait planifié
Remplacé par le nouveau cycle multi-zones, mais conservé tant que celui-ci n'a pas été validé sur la machine : on ne retire pas ce qui fonctionne avant d'avoir prouvé son remplaçant.
Un module par responsabilité : la vision ne pilote rien, la machine ne voit rien, et l'interface ne calcule rien.

## Slide 3
Bilan — ce qui fonctionne aujourd'hui
Chaîne complète opérationnelle sur la machine de prototypage
VISION ET REPÉRAGE
Détection ArUco des 4 coins du plateau
Repère orthonormé, origine sur un marqueur
Fonctionne avec 2 coins sur 4 seulement
→ mode nominal, la caméra ne cadre pas tout
Reconnaissance automatique des emplacements
Diagnostic des défauts de montage
Calibration optique ChArUco intégrée
PRÉPARATION ET EXÉCUTION
Tracé des cordons à l'écran tactile
Un tracé rejoué sur tous les emplacements
Enregistrement, rechargement, reprise
Cycle de dépose complet, guidé, multi-zones
Pilotage machine : homing, déplacements, arrêt
Suivi temps réel, pause, arrêt d'urgence
Photo de fin et rapport PDF de traçabilité
CE QUE L'OPÉRATEUR FAIT, CONCRÈTEMENT
Un bouton → la machine se repère seule, il désigne les pièces présentes, confirme, et la dépose s'exécute sous ses yeux avec un rapport à la clé.
Aucune ligne de code, aucun réglage de fichier : tout se fait au doigt sur l'écran 7 pouces.
Le processus métier complet est couvert, du plateau nu au rapport signé.

## Slide 4
Bilan — le chiffrage
Mesuré sur le dépôt, au 4 août
9 971
lignes de code applicatif
5 754
lignes de tests automatiques
300
tests, exécutés en 35 s
75
commits documentés
12
versions livrées
UN RAPPORT TESTS / CODE DE 0,58
Plus d'une ligne de test pour deux lignes de code.
Sur la dépose — la fonction critique — les tests sont
validés par MUTATION : on casse volontairement le
code pour vérifier qu'ils réagissent.
→ 3 tests décoratifs démasqués alors que tout
était au vert.
UNE TRAÇABILITÉ COMPLÈTE
Chaque décision technique est consignée avec son
MOTIF — ce qui empêche de la « corriger » plus tard
en croyant réparer un oubli.
2 manuels (opérateur, maintenance), un dossier de
conception, un journal de session.
→ le projet est reprenable par un tiers.
Trois mois de travail, une base de code testée et documentée — pas un prototype jetable.

## Slide 5
Bilan — ce qui reste à faire
Vue honnête : trois chantiers, dont un seul est bloquant
1. VALIDER SUR MACHINE
Le cycle multi-zones complet n'a encore
jamais tourné sur la machine : il a été
écrit et testé à la maison.
Coût : une demi-journée d'atelier.
Sans risque : mode « à blanc », la buse
ne descend pas et n'extrude rien.
2. RÉGLER L'EXTRUSION
La pâte est très visqueuse : elle sort en
retard au démarrage et continue après
l'arrêt.
Les deux compensations sont CODÉES et
paramétrables ; il reste à les régler à
l'œil, avec la pâte réelle.
3. FINITIONS
Bascule du nouveau cycle en point
d'entrée unique, après validation.
Retrait de l'ancien cycle mono-zone.
3 points de robustesse identifiés,
audités, chiffrés.
Calibration optique sur le matériel réel.
POURQUOI CE N'EST PAS INQUIÉTANT
Aucun de ces chantiers ne demande d'écrire une fonctionnalité nouvelle : ce sont des réglages, des mesures et des retraits.
Les 11 mesures machine restantes sont NOMMÉES, NUMÉROTÉES et rappelées au début de chaque séance de travail — aucune ne peut se perdre.
Ce qui reste tient en réglages et en mesures — plus en développement.

## Slide 6
Portage CNC — le prototype était la forge
Tout ce qui a été construit sur la machine d'essai est réutilisable tel quel
IDENTIQUE SUR LES DEUX MACHINES
Firmware Marlin — même dialecte G-code
Caméra Philips SPC 1330NC — même modèle
Raspberry Pi + écran tactile 7 pouces
Marqueurs ArUco, même dictionnaire
Toute la vision, toute l'interface, toute la
logique de trajectoire
Ce choix a été fait en juillet, volontairement :
une seule base de code pour les deux machines.
CE QUI DIFFÈRE
La caméra est fixée sur la seringue au lieu
du bâti.
Conséquence unique : la position depuis
laquelle on photographie devient une
inconnue à mesurer.
Elle est DÉJÀ un paramètre du logiciel,
prévu et écrit depuis le 3 août.
LE POINT DE CONCEPTION QUI REND LE PORTAGE POSSIBLE
Le repère du plateau est ancré sur les MARQUEURS, jamais sur la mécanique. La vision est donc indépendante du châssis, de la course et de la cinématique.
La machine d'essai n'était pas une maquette : c'est la même machine, à la mécanique près.

## Slide 7
Portage CNC — l'effort, chiffré
Combien de code faut-il réellement toucher ?
0
ligne de logique à réécrire
9
valeurs numériques à ajuster
0,09 %
du code applicatif
25
réglages déjà hors du code
UN SEUL FICHIER CONCERNÉ
Toutes les grandeurs qui dépendent de la machine
sont regroupées dans un fichier de configuration
PROPRE À CHAQUE MACHINE, hors du code suivi.
Port série, caméra, taille du plateau, origine,
course des axes, position de prise de vue,
vitesses, marges de sécurité.
Aucune valeur machine n'est écrite en dur ailleurs
dans le code — vérifié.
LES 9 VALEURS À AJUSTER
Position du plateau dans le repère machine (2)
Hauteurs de dépose et de transit (3)
Vitesses de déplacement et d'extrusion (3)
Hauteur caméra (1)
Ce sont des MESURES, pas des décisions de
conception. Chacune se relève en quelques
minutes, machine sous tension.
Porter le logiciel sur la CNC, c'est remplir un fichier de mesures — pas réécrire un programme.

## Slide 8
Portage CNC — les manipulations restantes
Une liste à cocher, pas une exploration
MATÉRIEL — LE VRAI CHANTIER
Finir le câblage capteurs et moteurs
Première mise sous tension
Réglage : sens moteurs, courants, pas/mm
C'est le seul poste dont la durée n'est pas
connue d'avance. Il ne dépend pas du logiciel.
Mécanique et carte déjà assemblées,
firmware déjà flashé.
MESURES — 7 RELEVÉS, ~1 H AU TOTAL
Taille du plateau (mètre)
Origine du plateau (pointe au homing)
Hauteur de la pointe
Sens réel des axes
Course utile des axes
Position de prise de vue
Calibration optique (15 poses)
Toutes déjà faites une fois sur le prototype :
le mode opératoire est écrit dans le manuel.
L'ACQUIS LE PLUS PRÉCIEUX DU PROTOTYPE
Sur la machine d'essai, chacune de ces grandeurs a coûté une séance de découverte : il a fallu comprendre qu'elle existait, qu'elle comptait, et comment la mesurer sans se tromper.
Sur la CNC, ce n'est plus une exploration : c'est une liste à cocher, avec un mode opératoire éprouvé et les pièges déjà documentés.
Le prototype a transformé des inconnues en procédure.

## Slide 9
Portage CNC — pourquoi fin août est tenable
Le chemin critique est matériel, pas logiciel
CE QUI EST DÉJÀ DERRIÈRE NOUS
Mécanique CNC assemblée
Carte de commande installée
Firmware Marlin flashé
Logiciel complet, testé, documenté
Procédures de mesure écrites et éprouvées
Configuration par machine déjà prévue
Le logiciel n'attend plus que la machine.
LE RISQUE, NOMMÉ
Le seul poste à durée incertaine est la mise
au point électromécanique de la CNC.
Atténuation : le prototype reste opérationnel
et permet de continuer à faire progresser le
logiciel en parallèle, sans dépendre de la CNC.
Une démonstration sur le prototype est déjà
acceptée pour la soutenance finale.
ENCHAÎNEMENT PROPOSÉ
1. Valider le cycle complet sur le prototype, à blanc → une demi-journée
2. Régler l'extrusion avec la pâte réelle → une à deux séances d'essais
3. Terminer le câblage CNC et la mise sous tension → poste à durée variable
4. Relever les 7 mesures et remplir le fichier de configuration → une heure
5. Rejouer le même cycle sur la CNC → aucun développement
Deux machines fonctionnelles ne demandent plus qu'un logiciel : elles demandent du câblage et sept mesures.